MERKBLATT ÜBER DIE HERSTELLUNG DES HAUSKANALANSCHLUSSES - AUSZUG ÖNORM B 2501

Die Kanalisation ist gemäß den einschlägigen Normen und im Einvernehmen mit dem Verband herzustellen bzw. zu sanieren:

- Die Kanalanlagenteile, zum Sammeln und Ableiten von Abwässern müssen sämtlichen Anforderungen den einschlägigen Normen entsprechen.

- Es dürfen keine OBERFLÄCHEN-, REGEN-, HANG-, QUELL-, DRAINAGEN- oder SCHWIMMBADWÄSSER in den ÖFFENTLICHEN FÄKALKANAL eingeleitet werden.

- Es dürfen KEINE FESTEN, CHEMISCHEN oder SONSTIGEN STOFFE und WÄSSER, die die Kanalanlagenteile beeinträchtigen in den öffentlichen Kanal eingebracht werden.

- Die Werkstoffe und Bauteile müssen für die abzuleitenden Abwässer geeignet sein. Bei zementgebundenen Werkstoffen ÖNORM B 2503 beachten.

- Die Rohre, Formstücke und Verbindungen müssen gemäß ÖNORM B 2503 bzw. EN 1610 dicht sein. Dies ist in einem Protokoll nachzuweisen.

- Die Rohre sind richtig zu bemessen - Gefälle, Durchmesser. Bei WC-Anschlüssen beträgt der Mindestdurchmesser 150 mm.

- Zur Überprüfung und Reinigung müssen Putzschächte in der Nähe des Aufstandsbogens, der Grundgrenze bzw. vor Einmündung in den Hauptkanal sowie bei jeder Richtungsänderung eingebaut werden. Putzschächte (Schachtringe mit Forsheda-Dichtung) sind mit offenem Gerinne (Fertigteil Unterbau) auszuführen und müssen frei zugänglich sein.

- Mindestabmessungen von Schächten

Schachttiefe bis 0,8 m - Schachtdurchmesser 0,6 m
Schachttiefe über 0,8 m - Schachtdurchmesser 1,0 m
Steigbügel - NIRO mit PVC überzogen (rot) verwenden.

SCHUTZ GEGEN RÜCKSTAU

- Die "MASSGEBLICHE RÜCKSTAUEBENE" ist bei keiner sonstigen Angabe in der Regel mit 10 cm über dem STRASSEN-NIVEAU AN DER ANSCHLUSSSTELLE anzunehmen.

- Alle Abwasserleitungen, die sich UNTERHALB der maßgeblichen Rückstauebene befinden, dürfen keine UNGESICHERTEN ÖFFNUNGEN aufweisen.

- Es gibt unter anderem RÜCKSTAUVERSCHLÜSSE, KELLERENTWÄSSERUNGS-PUMPEN, ABWASSERHEBEANLAGEN. Der Fachmann wird Sie entsprechend beraten und die Anlage montieren.