Richtlinien für die Herstellung von Erdkabel-Hausanschlüssen

Sehr geehrter Anschlußwerber!

Für Ihren geplanten Neubau ist es notwendig, daß die technische Ausführung und Lage des Hausanschlusses und der Meßeinrichtung sowie der Verlauf der Trasse für Ihr Anschlußkabel von unseren Mitarbeitern im Einvernehmen mit Ihnen festgelegt werden.

Sie werden daher gebeten, diesbezüglich rechtzeitig vor Baubeginn mit der für Ihren Neubau zuständigen VKW-Betriebsstelle Kontakt aufzunehmen.

Sofern in unserem Anschlußvertrag nichts Gegenteiliges vereinbart wird, sind bei der Erstellung eines Hausanschlusses in Erdkabel vom Antragsteller folgende Eigenleistungen

zu erbringen.

| 1. | Je nach festgelegter Art des Hausanschlußkastens ist eine der folgenden Maßnahmen zu treffen: |
| --- | --- |
| a) | Einputzen eines Außenwandkastens mit den erforderlichen Rohranschlüssen. |
| b) | Einputzen eines Einbaurahmens (Bezugsmöglichkeit VKW). |
| c) | Herstellen einer geeigneten Wanddurchführung zur Einführung des Erd- kabels in das Gebäude. |
| Nach Verlegung des Erdkabels ist diese Durchführung gegen Wassereintritt entsprechend abzudichten. In diesem Zusammenhang weisen wir darauf hin, daß bei Verwendung jeglicher Art von Dichtungssystemen, seitens der VKW keinerlei Haftung für die Dichtheit übernommen wird. Bei Unklarheiten bezüglich der Errichtung von Kabeleinführungen bitten wir Sie, sich rechtzeitig mit der zuständigen Betriebsstelle in Verbindung zu setzen. |

| 2. | Ausheben des Kabelgrabens und Herstellen eventuell erforderlicher Verrohrungen auf der festgelegten Trasse. Die Grabentiefe beträgt in der Regel mindestens 0,70 m bei einer Breite von 0,30 m. |
| --- | --- |

| 3. | Nach der Verlegung eines von uns beigestellten Trassenwarnbandes ist der Graben wieder zu schließen, wobei in der Tiefe von ca. 0,30 m ein weiteres Trassenwarnband mitzuverlegen ist. |
| --- | --- |

| 4. | Sollen im Graben noch weitere unterirdische Leitungen (Telefon, Fernsehen, Wasser) mitverlegt werden, ist zwischen den einzelnen Leitungsbetreibern rechtzeitig das Einvernehmen herzustellen. |
| --- | --- |